## Slide 1: Команды языка Ассемблер
Команды
передачи данных

## Slide 2: MOV операнд-приемник, операнд-источник
MOV AX, BX
MOV AL, BX
MOV BX, 0801
MOV BL, 0801
MOV BX, [SI]
MOV [SI], BX
MOV [SI], [DI]
MOV [SI], 10
MOV AX, [SI]
MOV BX, [SI+1]

## Slide 3: XCHG операнд1, операнд2
XCHG AX, BX
XCHG AX, [SI]
XCHG AL, 10
XCHG [DI], 05

## Slide 4: Задача №1
В регистр AX загрузить число 10, в BX – 15.
Содержимое регистра AX разгрузить в первую ячейку ОЗУ текущего сегмента данных.
Содержимое ячейки BX разгрузить в следующую ячейку этого сегмента.
На начало текущего сегмента данных указывает регистр SI.
Работа ведется с однобайтными числами.
MOV AX, 10
MOV BX, 15
MOV [SI], AX
MOV [SI+1], BX

## Slide 5: Задача №2
Поменять местами содержимое двух последовательно расположенных ячеек памяти.
На первую ячейку указывает регистр SI.
Работа ведется с однобайтными числами.
MOV AX, [SI]
XCHG AX, [SI+1]
MOV [SI], AX

## Slide 6: IN операнд1, операнд2
IN AL, 08
IN AX, 08
где 08 – адрес порта ввода-вывода
OUT операнд1, операнд2
OUT AL, 08
OUT AX, 08
где 08 – адрес порта ввода-вывода

## Slide 7: Команды языка Ассемблер
Команды
работы со стеком

## Slide 8: PUSH операнд1
PUSH BX
POP операнд1
POP AX

## Slide 9: Команды языка Ассемблер
Арифметические команды

## Slide 10: ADD операнд1, операнд2
ADD AL, BL
ADD AX, BL
ADD AL, BX
ADD AL, [SI]
ADD [DI], [SI]
ADD AX, 16
ADC операнд1, операнд2
ADC EAX, EDX

## Slide 11: INC операнд1
INC BX
DEC операнд1
DEC DX

## Slide 12: Задача №3
В регистр AL загрузить число 12.
В первую ячейку памяти текущего сегмента данных, на которую указывает регистр SI, записать число 15.
Произвести увеличение значения регистра AL на единицу, а затем сложить его со значением, записанным в ячейку памяти.
MOV AL, 12
MOV BL, 15
MOV [SI], BL
INC AL
ADD AL, [SI]

## Slide 13: SUB операнд1, операнд2
SUB AX, CX
SUB BX, 10
SUB [SI], BX
SUB [SI], [DI]
SBB операнд1, операнд2
SBB EAX, EDX

## Slide 14: NEG операнд1
NEG BX
NEG [SI]
NEG 10

## Slide 15: Задача №4
Содержимое первой ячейки ОЗУ сложить с содержимым второй ячейки ОЗУ.
От полученной суммы отнять число 15.
Результат разместить в следующей ячейке ОЗУ.
Работа ведется с двухбайтными числами.
MOV AX, [SI]
ADD AX, [SI+2]
SUB AX, 15
MOV [SI+4], AX

## Slide 16: CMP операнд1, операнд2
CMP AX, BX
CMP AX, 10
CMP [SI], AX
Состояние флажков
после выполнения команды CMP
Отношение операндов | Состояние флажков
1 операнд БОЛЬШЕ 2 операнда | CF=0, ZF=0
1 операнд НЕ БОЛЬШЕ 2 операнда | CF=0, ZF=1
1 операнд РАВЕН 2 операнду | ZF=1
1 операнд НЕ МЕНЬШЕ 2 операнда | CF=1, ZF=1
1 операнд МЕНЬШЕ 2 операнда | CF=1, ZF=0

## Slide 17: MUL операнд1 (для беззнаковых чисел) IMUL операнд 1 (для чисел со знаком)
При перемножении однобайтных чисел один из сомножителей помещается в регистр AL, другой указывается в команде. Полученный результат автоматически записывается в регистр AX.
При перемножении двухбайтных чисел один из сомножителей помещается в регистр AX, другой указывается в команде. Полученный результат автоматически записывается в регистры AX и DX, причем в DX будет храниться старшая часть произведения, а в AX – младшая часть произведения.

## Slide 18: Задача №5
Перемножить 2 однобайтных числа: +10 и -15.
Полученное произведение поместить в регистр [SI].
MOV AL, +10
MOV BL, -15
IMUL BL
MOV [SI], AX

## Slide 19: DIV операнд1 (для беззнаковых чисел) IDIV операнд 1 (для чисел со знаком)
При делении однобайтных чисел
частное автоматически записывается в регистр AL, а остаток от деления – в регистр AH.
При делении двухбайтных чисел
частное автоматически записывается в регистр AX, а остаток от деления – в регистр DX.

## Slide 20: Задача №6
Разделить содержимое регистра DL на содержимое регистра [SI].
Результат разместить в двух следующих ячейках сегмента данных.
Работа ведется с однобайтными беззнаковыми числами.
MOV AL, DL
MOV BL, [SI]
DIV BL
MOV [SI+1], AL
MOV [SI+2], AH

## Slide 21: Задача №7
Пусть х – знаковое однобайтное число; у – переменная размером в слово.
Вычислить у=х*х*x при условии, что результат имеет размер слова.
MOV AL, X
IMUL AL
MOV BX, AX
MOV AL, X
CBW
IMUL BX
MOV Y, AX

## Slide 22: Команды языка Ассемблер
Логические
команды

## Slide 23: NOT операнд1
NOT BX
NOT [SI]
NOT (00011)=11100
AND операнд1, операнд2
AND AX, BX
AND AX, [SI]
AND AX, 100b
AND (01111, 11001)=01001

## Slide 24: Примеры обнуления бит
Обнулить 4 старших бита в регистре DL, используя число-маску.
AND DL, 00001111b
или
AND DL, 0Fh
Обнулить первый и последний биты в регистре DL, используя число-маску.
AND DL, 01111110b
или
AND DL, 7Eh

## Slide 25: OR операнд1, операнд2
OR BX, DX
OR AX, [SI]
OR AX, 1010b
OR (00011, 00111)=00111
Пример обнуления бит
Установить в единицы все четные биты в регистре AL.
OR AL, 10101010b
или
OR AL, AAh

## Slide 26: XOR операнд1, операнд2
XOR AX, BX
XOR AX, [SI]
XOR BX, 0010b
XOR (10110, 01110) = 11000
XOR BX, BX
Пример обнуления содержимого регистра

## Slide 27: TEST операнд1, операнд2
Проверить третий бит содержимого регистра AL.
TEST AL, 00000100b
или
TEST AL, 04h

## Slide 28: Задача №8
Содержимое регистра CX инвертировать.
Установить седьмой и пятый биты содержимого регистра CX в «1», а первый, третий и четвертый биты – в «0».
NOT CX
OR CX, 01010000b (50h)
AND CX, 11110010b (F2h)

## Slide 29: Команды языка Ассемблер
Команды
сдвига:
логического сдвига,
- арифметического сдвига,
- циклического сдвига

## Slide 30: SHL операнд1, 1
MOV AL, 01000111b
SHL AL, 1
Результат: CF=0, AL=10001110b
MOV AL, 01000111b
SHR AL, 1
Результат: CF=1, AL=00100011b
CF
…
1
0
0
SHL операнд1, 1

## Slide 31: Быстрое умножение и деление беззнаковых чисел на степени 2
Умножение на 2^k: x=x*2^k
MOV CL, k
SHL x, CL
Деление на 2^k: x=x/2^k
MOV CL, k
SHR x, CL

## Slide 32: SAL операнд1, операнд2
MOV BH, 10001110b
SAR BH, 1
Результат: CF=0, BH=11000111b
MOV BH, 00001110b
SAR BH, 1
Результат: CF=0, BH=00000111b
SAR операнд1, операнд2

## Slide 33: ROL операнд1, операнд2
Сдвиг влево на один разряд: ROL AL, 1
Сдвиг влево на три разряда:
MOV CL, 3
ROL AL, CL
…
1
0
15

## Slide 34: RCL операнд1, операнд2
Сдвиг влево на один разряд: RCL AL, 1
Сдвиг влево на три разряда:
MOV CL, 3
RCL AL, CL
CF
…
1
0

## Slide 35: ROR операнд1, операнд2
Сдвиг вправо на один разряд: ROR AL, 1
Сдвиг вправо на три разряда:
MOV CL, 3
ROR AL, CL
…
1
0
15

## Slide 36: RCR операнд1, операнд2
Сдвиг вправо на один разряд: RCR AL, 1
Сдвиг вправо на три разряда:
MOV CL, 3
RCR AL, CL
CF
…
1
0

## Slide 37: Задача №9
Установить первый и третий биты содержимого регистра BL в «0», а второй и четвертый биты – в «1».
Результат циклически сдвинуть влево через перенос на 5 разрядов.
Проверить состояние первого бита в полученном результате.
AND BL, 11111010b (FAh)
OR BL, 00001010b (0Ah)
MOV CL, 5
RCL BL, CL
TEST BL, 00000001b (01h)

## Slide 38: Задача №10
Содержимое регистра DX циклически сдвинуть на 3 разряда вправо.
Проверить состояние второго, пятого и шестого битов в полученном результате.
MOV CL, 3
ROR DX, CL
TEST DX, 00110010b (32h)

## Slide 39: Команды языка Ассемблер
Команды
передачи управления

## Slide 40: Безусловный переход JMP метка
JMP L
где L – имя метки

## Slide 41: Условный переход Jxx метка
Разновидности команды:
МНЕМОНИКА | ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ … | ПРОВЕРЯЕМЫЕ ФЛАЖКИ
JE* | равны | ZF=1
JNE* | не равны | ZF=0
JB | меньше | CF=1; ZF=0
JBE | меньше или равно | CF=1
JA | больше | CF=0; ZF=0
JAE | больше или равно | CF=0; ZF=1

## Slide 42: Продолжение таблицы
МНЕМОНИКА | ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ … | ПРОВЕРЯЕМЫЕ ФЛАЖКИ
JG | больше | 
JGE | больше или равно | 
JL | меньше | 
JLE | меньше или равно | 

## Slide 43: Продолжение таблицы
МНЕМОНИКА | ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ … | ПРОВЕРЯЕ-МЫЕ ФЛАЖКИ
JC | есть перенос | CF=1
JNC | нет переноса | CF=0
JZ | результат равен нулю | ZF=1
JNZ | результат не равен нулю | ZF=0
JP | есть четность | PF=1
JNP | нет четности | PF=0
JS | знаковый бит равен единице | SF=1
JNS | знаковый бит равен нулю | SF=0
JO | есть переполнение | OF=1
JNO | нет переполнения | OF=0

## Slide 44: Задача №11
Сравнить содержимое регистров CX и ВX.
Если содержимое регистра CX меньше содержимого регистра BX, то содержимое регистра BX увеличить в 2 раза и записать в ячейку памяти, на которую указывает регистр SI.
Если значения регистров CX и BX равны, то содержимое регистра CX записать в ячейку памяти, на которую указывает регистр SI.
Если содержимое регистра CX больше содержимого регистра BX, то эти регистры обнулить.

## Slide 45: Решение задачи №11
CMP CX, BX
JB M1
JA M2
MOV [SI], CX
JMP END
M1:
ADD BX, BX
MOV [SI], BX
JMP END
M2:
XOR CX, CX
XOR BX, BX
END:

## Slide 46: LOOP операнд1
@cikl
…
…
…
LOOP @cikl

## Slide 47: Задача №2
Дан массив из 10 двухбайтных чисел.
Разместить его в памяти и найти сумму его элементов, сохранив её в регистре BX.
Написать функцию на языке Pascal.

## Slide 48: Решение задачи №2
Function summa (var a:mas):integer;
Begin
asm
LDS SI, a
XOR BX, BX
MOV CX, 10
XOR AX, AX
@p:
ADD BX, [SI+AX]
ADD AX, 2
LOOP @p
end;
End;

## Slide 49: Задача №3
Дан массив из 15 однобайтных чисел.
Разместить его в памяти и найти сумму его элементов, значения которых больше трех.
Результат разместить в регистре BL.
Написать функцию на языке Pascal.

## Slide 50: Решение задачи №3
Function summa (var a:mas):byte;
Begin
asm
LDS SI, a
XOR BL, BL
MOV CX, 15
XOR AL, AL
@p:
MOV DL, [SI+AL]
CMP DL, 3
JBE @1
ADD BL, [SI+AL]
@1:
INC AL
LOOP @p
end;
End;

## Slide 51: Задача №4
В регистрах BX и CX находятся числа.
Если их разность является нечетной и неотрицательной, то необходимо сдвинуть значения обоих регистров на 4 разряда влево.
Иначе значения обоих регистров переписать в последовательные ячейки памяти текущего сегмента данных, на начало которого указывает содержимое регистра SI.
Написать последовательность команд на ассемблере.

## Slide 52: Решение задачи №4
SUB BX, CX
JNP @1
MOV [SI], BX
JNP @END
@1:
JNS @2
MOV [SI], BX
JNP @END
@2:
MOV CL, 4
RCL BX, CL
RCL CX, CL
@END: