## Slide 1: Добро пожаловать в Assembler!
5 советов, которые помогут вам упростить работу

## Slide 2: Принципы фон Неймана
Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах. Преимущество перед десятичной системой счисления заключается в том, что устройства можно делать достаточно простыми, арифметические и логические операции в двоичной системе счисления также выполняются достаточно просто.
Программное управление ЭВМ. Работа ЭВМ контролируется программой, состоящей из набора команд. Команды выполняются последовательно друг за другом. Созданием машины с хранимой в памяти программой было положено начало тому, что мы сегодня называем программированием.

## Slide 3: Принципы фон Неймана
Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ. При этом и команды программы и данные кодируются в двоичной системе счисления, т.е. их способ записи одинаков. Поэтому в определенных ситуациях над командами можно выполнять те же действия, что и над данными.
Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы. В любой момент можно обратиться к любой ячейке памяти по ее адресу. Этот принцип открыл возможность использовать переменные в программировании.
Возможность условного перехода в процессе выполнения программы. Не смотря на то, что команды выполняются последовательно, в программах можно реализовать возможность перехода к любому участку кода.

## Slide 4: Структура регистров процессора
EAX |  | EBX |  | ECX |  | EDX
 | AX |  |  |  | BX |  |  |  | CX |  |  |  | DX | 
E-часть | AH | AL |  | E-часть | BH | BL |  | E-часть | CH | CL |  | E-часть | DH | DL
Один 32-разрядный регистр - это всего лишь 4 байта в процессоре.
EAX (сокращение от Accumulator)
EBX (сокращение от Base)
ECX (сокращение от Counter)
EDX (сокращение от Data)
Схематично их отображают так:
Notes: Регистр – это типовой узел ЭВМ, предназначенный для временного хранения данных или выполнения над ними некоторых действий. Регистр состоит из разрядов, в которые можно быстро записывать, запоминать и считывать слово, команду, двоичное число. Обычно регистр имеет ту же разрядность, что и машинное слово.

## Slide 5: Команды Ассемблера
Типовая структура одноадресной команды:
где а1 – в зависимости от модификации команды может обозначать либо адрес ячейки (регистра), где хранится одно из чисел, участвующих в операции, либо адрес ячейки (регистра), куда следует поместить число – результат операции.
КОП | a1 | a2 | a3
Типовая структура трехадресной команды:
а1 и а2 – адреса ячеек (регистров), где расположены соответственно первое и второе числа, участвующие в операции;
а3 – адрес ячейки (регистра), куда следует поместить число, полученное в результате выполнения операции
КОП | a1
Типовая структура двухадресной команды:
а1 – это обычно адрес ячейки (регистра), где хранится первое из чисел, участвующее в операции, и куда после завершения операции должен быть записан результат;
а2 – обычно адрес ячейки (регистра), где хранится второе участвующее в операции число.
КОП | a1 | a2
Notes: Любая команда ЭВМ обычно состоит из двух частей – операционной и адресной. Операционная часть (её называют кодом операции – КОП) указывает, какое действие необходимо выполнить с информацией. Адресная часть (код адреса) указывает, где хранится используемая в операции информация и куда поместить результат. У некоторых команд управления работой машины адресная часть может отсутствовать, например, в команде останова, операционная часть имеется всегда.
По количеству адресов, записываемых в команде, команды делятся на безадресные, одно-, двух- и трехадресные.

## Slide 6: Основные группы команд
1. Команды передачи данных (перепись), копирующие информацию из одного места в другое.
2. Арифметические операции, которым обязана своим рождением вычислительная техника.
3. Логические операции, позволяющие компьютеру производить анализ получаемой информации. Примерами могут служить сравнение, логические операции И, ИЛИ, НЕ, а так же анализ отдельных битов кода, их сброс и установка.
4. Сдвиги двоичного кода влево и вправо. Операции сдвига используются, например, при выполнении умножения и деления чисел.
5. Команды ввода и вывода информации для обмена с внешними устройствами.
6. Команды управления, к которым следует отнести все виды переходов. Сюда же включают операции по управлению процессором.

## Slide 7: Основные команды Ассемблера
Команда MOV | 
Происхождение | от англ. слова move - движение, перемена места
Формат | mov приёмник , источник
Действие | Копирует содержимое источника в приёмник.
Примечание | MOV не может передавать данные между двумя адресами оперативной памяти (для этой цели существуют команды MOVS)

## Slide 8: Команда MOV
mov EAX, 0FFFFFFFFh ; Так правильно, и EAX будет равен FFFFFFFF
mov EAX, 01FFFFFFFFh ; Так НЕправильно. Значение больше регистра, данной операции быть не может
mov EAX, 0 ; Так правильно, и EAX станет равен 00000000
mov AX, 0FFFFh ; Так правильно, и EAX будет равен 0000FFFF
mov AX, 1FFFFh ; Так НЕправильно. Значение больше регистра, данной операции быть не может
mov AX, 0 ; Так правильно, и AX станет равен 0000
mov AH, 111h ; Так НЕправильно. Значение больше регистра, данной операции быть не может
mov AL, 100h ; Так НЕправильно. Значение больше регистра, данной операции быть не может
mov AL, 0BBh ; Так правильно, и EAX станет равен 000000BB
mov AH, AL ; так правильно, и EAX станет равен 0000BBBB

## Slide 9: Основные команды Ассемблера
Команда XCHG | 
Происхождение | Exchange Data, или Обмен данными
Формат | XCHG операнд1, операнд2
Действие | позволяет обменять содержимое двух операндов
Примечание | операнды команды XCHG не могут быть непосредственно заданными значениями

## Slide 10: Команды двоичной арифметики
инкремент/декремент (увеличение/уменьшение операнда на 1)
INC/DEC регистр/память
сложение/вычитание
ADD/SUB получатель, источник
меняет знак операнда на противоположный.
NEG регистр/память
преобразование значения, находящегося в регистре al, до размера слова, и помещает его в ах, при этом свободные старшие биты ах заполняются знаковым битом al (al -> ax)
mov al, -1; al = 10000001b
CBW; ax = 11111111 10000001b
mov al, 1; al = 00000001b
CBW; ax = 00000000 00000001b

## Slide 11: Команды двоичной арифметики
умножение беззнаковое/умножение знаковое
MUL/IMULрегистр/память
В зависимости от типа операнда (байт/слово/дв.слово) множитель по умолчанию берется или al, или ax, или eax и результат записывается соответственно или в ax, или в dx:ax, или в edx:eax.
деление беззнаковое/деление знаковое
DIV/IDIV регистр/память
В зависимости от типа операнда (байт/слово/дв.слово) делимое по умолчанию берется или ax, или dx:ax, или edx:eax и результат записывается соответственно или в al(целая часть) и ah(остаток), или в ax и dx, или в eax и edx.
MOV AL, 150 ; Первый множитель в регистр AL
MOV BL, 250 ; Второй множитель в регистр BL
MUL BL ; Теперь АХ = 150 * 250 = 37500
MOV AX, 250 ; Делимое в регистр AX
MOV BL, 150 ; Делитель в регистр BL
DIV BL ; Теперь АL = 250 / 150 = 1, AH = 100
MOV AX, 10000 ; Первый множитель в регистр AX
MOV BX, 5000 ; Второй множитель в регистр BX
MUL BX ; Теперь (DX АХ) = 10000 * 5000 = 50000000
Notes: Теперь попробуем умножить 10000 на 5000.
MOV AX, 10000 ; Первый множитель в регистр AX MOV BX, 5000 ; Второй множитель в регистр BX MUL BX ; Теперь (DX АХ) = 10000 * 5000 = 50000000
В результате мы получили довольно большое число, которое, конечно, не поместится в слово. Поэтому для результата используются два регистра - DX и AX. В нашем примере в регистре DX, будет число 762 (02FA - в шестнадцатеричной системе), а в регистре АХ - число 61568 (F080 - в шестнадцатеричной системе). А если рассматривать их как одно число (двойное слово), где в старшем слове 762, а в младшем - 61568, то это и будет 50000000 (2FAF080 - в шестнадцатеричной системе).

## Slide 12: Примеры работы
#include "stdafx.h” #include "iostream“ using namespace std;
int a, b, sum;
Printf ("\Введите a ");
scanf_s ("%i", &a);
printf ("\Введите b ");
scanf_s ("%i", &b);
_asm
{ xor eax, eax
mov eax, a
add eax, b
mov sum, eax
}
printf ("\n %d + %d = %d", a, b, sum);

## Slide 13: Примеры работы
short a, b, sum;
printf ("\Введите a ");
scanf_s ("%i", &a);
printf ("\Введите b ");
scanf_s ("%i", &b);
_asm
{ mov ax, a
add ax, b
mov sum, ax
}
printf ("\n %d + %d = %d", a, b, sum);

## Slide 14: Примеры работы
char a, b, sum;
printf ("\Введите a ");
scanf_s ("%i", &a);
printf ("\Введите b ");
scanf_s ("%i", &b);
_asm
{ mov al, a
add al, b
mov sum, al
}
printf ("\n %d + %d = %d", a, b, sum);

## Slide 15: Библиотеки для Ассемблерной вставки
// ассем mov.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
//
#include "stdafx.h"
#include "iostream"
using namespace std;

## Slide 16: Логический сдвиг операнда влево/вправо
SHL операнд, количество_сдвигов
SHR операнд, количество_сдвигов
Пример:
; al = 01011011 (двоичное)
shr al, 3 ; al =00001011
Команда shl такая же, как и shr, но сдвигает влево.
; bl = 11100101 (двоичное)
shl bl, 2 ; bl будет равен 10010100 (двоичное)

## Slide 17: Задания для самостоятельного выполнения
С клавиатуры вводятся два символа. Вывести их в обратном порядке (Например: '1gg1', 'assa', '-==-'); (5 баллов);
Имеется два числа (цифры) a и b. Вычислить y = 2a - b + 1; (8 баллов);
Вывести на экран сумму цифр любого двухзначного числа введенного с клавиатуры (12 баллов);

## Slide 18
#include <cstdint>
int64_t foo; uint64_t bar; // 8 байт. Знаковый и беззнаковый.
int32_t foo; uint32_t bar; // 4 байта. Знаковый и беззнаковый.