## Slide 1: Регистр флагов
Пестов А.И.

## Slide 2: Регистр флагов
Регистр флагов – это очень важный регистр процессора, который используется при выполнении большинства команд. Регистр флагов носит название EFLAGS.
Каждый бит в регистре FLAGS является флагом. Флаг – это один или несколько битов памяти, которые могут принимать двоичные значения (или комбинации значений) и характеризуют состояние какого-либо объекта.
Notes: Это 32-разрядный регистр. Однако старшие 16 разрядов используются при работе в защищённом режиме, и пока мы их рассматривать не будем. К младшим 16 разрядам этого регистра можно обращаться как к отдельному регистру с именем FLAGS. Именно этот регистр мы и рассмотрим в этом разделе.

## Slide 3: Регистр флагов FLAGS
Бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Флаг | 0 | NT | IOPL |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | 0 | AF | 0 | PF | 1 | CF
Флаг установлен, если значение соответствующего ему бита равно 1.
Флаг сброшен, если значение соответствующего ему бита равно 0.

## Slide 4: Описание флагов регистра FLAGS
Бит | Обозначение | Название | Описание
0 | CF | Carry Flag | Флаг переноса. Устанавливается в 1, если результат предыдущей операции не уместился в приёмнике и произошёл перенос из старшего бита или если требуется заём (при вычитании). Иначе установлен в 0. Например, этот флаг будет установлен при переполнении.
1 | 1 | - | Зарезервирован.
2 | PF | Parity Flag | Флаг чётности. Устанавливается в 1, если младший байт результата предыдущей команды содержит чётное количество битов, равных 1. Если количество единиц в младшем байте нечётное, то этот флаг равен 0.
3 | 0 | - | Зарезервирован.
Notes: Большинство из флагов одноимённого регистра нельзя изменять напрямую, т.к. флаги просто показывают нам состояние процессора в текущий момент. Но есть 3 флага, которые программист может менять, в зависимости от поставленной задачи. Это флаги: CF, DF и IF. У них нет операндов и результатом является только изменение значения соответствующего флага: Флаг CF - CLC сбрасывает, STC устанавливает, CMC инвертирует значение флага CF. Флаг DF - CLD сбрасывает, STD устанавливает флаг DF в единицу. Флаг IF - CLI сбрасывает, STI устанавливает флаг IF в единицу (разрешает прерывания).

## Slide 5: Описание флагов регистра FLAGS
4 | AF | Auxiliary Carry Flag | Вспомогательный флаг переноса (или флаг полупереноса). Устанавливается в 1, если в результате предыдущей операции произошёл перенос (или заём) из третьего бита в четвёртый. Этот флаг используется автоматически командами двоично-десятичной коррекции.
5 | 0 | - | Зарезервирован.
6 | ZF | Zero Flag | Флаг нуля. Устанавливается 1, если результат предыдущей команды равен 0.
Notes: Большинство из флагов одноимённого регистра нельзя изменять напрямую, т.к. флаги просто показывают нам состояние процессора в текущий момент. Но есть 3 флага, которые программист может менять, в зависимости от поставленной задачи. Это флаги: CF, DF и IF. У них нет операндов и результатом является только изменение значения соответствующего флага: Флаг CF - CLC сбрасывает, STC устанавливает, CMC инвертирует значение флага CF. Флаг DF - CLD сбрасывает, STD устанавливает флаг DF в единицу. Флаг IF - CLI сбрасывает, STI устанавливает флаг IF в единицу (разрешает прерывания).

## Slide 6: Описание флагов регистра FLAGS
7 | SF | Sign Flag | Флаг знака. Этот флаг всегда равен старшему биту результата.
8 | TF | Trap Flag | Флаг трассировки (или флаг ловушки). Он был предусмотрен для работы отладчиков в пошаговом выполнении, которые не используют защищённый режим. Если этот флаг установить в 1, то после выполнения каждой программной команды управление временно передаётся отладчику (вызывается прерывание 1).
9 | IF | Interrupt Enable Flag | Флаг разрешения прерываний. Если сбросить этот флаг в 0, то процессор перестанет обрабатывать прерывания от внешних устройств. Обычно его сбрасывают на короткое время для выполнения критических участков программы.
Notes: Большинство из флагов одноимённого регистра нельзя изменять напрямую, т.к. флаги просто показывают нам состояние процессора в текущий момент. Но есть 3 флага, которые программист может менять, в зависимости от поставленной задачи. Это флаги: CF, DF и IF. У них нет операндов и результатом является только изменение значения соответствующего флага: Флаг CF - CLC сбрасывает, STC устанавливает, CMC инвертирует значение флага CF. Флаг DF - CLD сбрасывает, STD устанавливает флаг DF в единицу. Флаг IF - CLI сбрасывает, STI устанавливает флаг IF в единицу (разрешает прерывания).

## Slide 7: Описание флагов регистра FLAGS
10 | DF | Direction Flag | Флаг направления. Контролирует поведение команд обработки строк. Если установлен в 1, то строки обрабатываются в сторону уменьшения адресов, если сброшен в 0, то наоборот.
11 | OF | Overflow Flag | Флаг переполнения. Устанавливается в 1, если результат предыдущей арифметической операции над числами со знаком выходит за допустимые для них пределы. Например, если при сложении двух положительных чисел получается число со старшим битом, равным единице, то есть отрицательное. И наоборот.
12 13 | IOPL | I/O Privilege Level | Уровень приоритета ввода/вывода.
14 | NT | Nested Task | Флаг вложенности задач.
15 | 0 | - | Зарезервирован.
Notes: Большинство из флагов одноимённого регистра нельзя изменять напрямую, т.к. флаги просто показывают нам состояние процессора в текущий момент. Но есть 3 флага, которые программист может менять, в зависимости от поставленной задачи. Это флаги: CF, DF и IF. У них нет операндов и результатом является только изменение значения соответствующего флага: Флаг CF - CLC сбрасывает, STC устанавливает, CMC инвертирует значение флага CF. Флаг DF - CLD сбрасывает, STD устанавливает флаг DF в единицу. Флаг IF - CLI сбрасывает, STI устанавливает флаг IF в единицу (разрешает прерывания).

## Slide 8: Редактирование флагов
Большинство из флагов одноимённого регистра нельзя изменять напрямую, т.к. флаги просто показывают нам состояние процессора в текущий момент. Но есть 3 флага, которые программист может менять, в зависимости от поставленной задачи. Это флаги: CF, DF и IF. У них нет операндов и результатом является только изменение значения соответствующего флага: Флаг CF - CLC сбрасывает, STC устанавливает, CMC инвертирует значение флага CF. Флаг DF - CLD сбрасывает, STD устанавливает флаг DF в единицу. Флаг IF - CLI сбрасывает, STI устанавливает флаг IF в единицу (разрешает прерывания).